## Slide 1
ЦИФРОВЫЕ СУММАТОРЫ
Арифметические комбинационные устройства

## Slide 2
Основы двоичного сложения
Правила сложения в столбик:
• Сложение выполняется поразрядно, начиная с младшего.
• При складывании двух единиц (1 + 1) результатом в текущем разряде становится 0, а 1 переносится в старший разряд.
• Из-за переносов сложение двух 2-битных чисел на выходе может дать 3-битный результат.
Пример переноса: 1 1 (перенос) + 0 1 0 1 ————— = 1 0 0

## Slide 3
Одноразрядный сумматор
Структура базового узла вычислений:
▪ Устройство обрабатывает отдельные разряды (биты) входных чисел.
▪ Входы схемы: Сигналы А и В (складываемые биты).
▪ Выходы схемы: S (Sum) — значение младшего разряда суммы; C (Carry) — бит переноса, отправляющийся в следующий разряд.

## Slide 4
Полусумматор (Half Adder)
Функция полусумматора
Складывает два бита и формирует значения Суммы и Переноса. Если на входе две единицы (1 и 1), то на выходе будет двоичное число 10 (двойка), то есть Сумма = 0, а Перенос = 1.
Реализация на вентилях
Для построения схемы «в железе» используются два базовых логических элемента: 1. Исключающее ИЛИ (XOR) — отвечает за формирование бита суммы (S). 2. Логическое И (AND) — отвечает за вычисление бита переноса (C).

## Slide 5
ПОЧЕМУ ОН «ПОЛУ»-СУММАТОР?
Данное устройство не имеет входа для получения бита переноса из предыдущего (более младшего) разряда. Оно работает исключительно изолированно с двумя текущими битами.

## Slide 6
Полный сумматор (Full Adder)
Полноценное сложение с тремя входами:
▪ Имеет дополнительный входной разряд переноса — CIN (Carry In).
▪ Позволяет одновременно складывать три бита: A, B и перенос от младшего разряда.
▪ Максимальная комбинация на входе (1 + 1 + 1) дает на выходе двоичное число 11 (тройку), то есть Сумма = 1 и Перенос = 1.
▪ Конструктивно один полный сумматор собирается из двух полусумматоров и одного логического элемента ИЛИ (OR).

## Slide 7
Каскадирование устройств
Принцип последовательного переноса:
Для работы с реальными многоразрядными числами отдельные полные сумматоры объединяются в единую цепочку (каскад). Выход переноса (COUT) младшего разряда жестко связывается со входом переноса (CIN) следующего, более старшего разряда.
FA Бит 0
FA Бит 1
FA Бит 2

## Slide 8
Пример: 4-разрядный сумматор
Анализ работы схемы:
▪ Позволяет складывать числа в диапазоне от 0 до 15 (в двоичном коде: от 0000 до 1111).
▪ Максимально возможная сумма на устройстве достигается при операции 15 + 15 плюс подача единицы на начальный вход CIN. Результат равен 31.
▪ Для сбора итогового значения в привычном десятичном формате каждый полученный выходной бит программно или аппаратно умножается на соответствующую степень двойки (2^0, 2^1, 2^2...).

## Slide 9
Спасибо за внимание!
Тема КЦУ завершена. Впереди изучение Умножителей. Модели Simulink (19B+) доступны в репозитории.